## Slide 1: Нормирование технологических потерь на нефтехимических производствах с целью принятия вычета с ранее уплаченного акциза на нефтепродукты, в том числе акциза на прямогонный бензин
03.09.2020
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

## Slide 2
Возникновение потерь на нефтехимических производствах;
Виды технологических потерь на нефтехимических производствах;
Нормирование технологических потерь на нефтехимических производствах;
Технологические потери, возникающие в процессе подготовки и проведения остановочных ремонтов нефтехимического производства;
Обзор текущего законодательства и иных нормативных актов.
Перечень рассматриваемых вопросов

## Slide 3
Возникновение потерь на
нефтехимических производствах
В процессе производства продукции нефтехимии
При подготовке и проведении плановых и внеплановых остановочных ремонтов нефтехимического производства

## Slide 4
Виды технологических потерь, возникающих в процессе производства продукции нефтехимии
Потери через вентсистемы;
Потери при нормализации давления в установках через выбросы в атмосферу;
Потери углеводородов с водными стоками;
Потери с сернисто-щелочными стоками;
Потери в виде кислых газов;
Потери при метанировании;
Потери при отборе проб;
Потери в виде твердых отложений;
Потери с оборотной водой;
Потери от испарения;
Потери от неорганизованных источников

## Slide 5
Нормирование технологических потерь на нефтехимических производствах
Технологические регламенты
Материальные балансы установок на нефтехимических производствах

## Slide 6
В соответствии со Сводом правил 157.1328500.2014 «Правила технологического проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов», утвержденным приказом Минэнерго России от 23.06.2014 № 360 (далее - СП 157.1328500.2014), при проектировании технологических установок или нефтеперерабатывающих комплексов необходимо составить материальный баланс
Технологические регламенты

## Slide 7
Материальный баланс – это полученное в результате технологических расчетов по определению характеристик технологического процесса и технологических установок для его реализации соотношение массы готовой продукции в расчете на массу переработанного сырья.
Материальный баланс

## Slide 8
Технологические потери, возникающие в процессе подготовки и проведения остановочных ремонтов нефтехимического производства
Потери углеводородов через выбросы в атмосферу (факел)
Потери прямогонного бензина в связи с использованием его в качестве топлива при проведении ремонтов и подготовке к выходу в штатный режим работы оборудования
Потери, связанные со сбросами на факел углеводородов до достижения необходимых характеристик полуфабрикатов и продукции после проведения остановочных ремонтов

## Slide 9
Письмо Минфина РФ от 26 февраля 2019 г. N 03-13-12/12589
Свод правил 157.1328500.2014 «Правила технологического проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов», утвержденный приказом Минэнерго России от 23.06.2014 № 360
Обзор текущего законодательства и иных нормативных актов

## Slide 10
Отдел выездных проверок № 2
МИ ФНС России по КН № 5
Спасибо за внимание